Problématique : Comment rendre plus attractif un parc communal pour enfant ?

---
Plan
- Cahiers de charge
  - Diagramme bête à corne
  - Diagramme pieuvre
  - Diagramme FAST ?
- Mécanique
- Électronique
  - Code C++
  - Schéma électrique

---
Diagramme bête à corne

---
Diagramme pieuvre

---
Diagramme FAST

---
Mécanique
- Choix attraction
- Les Composants
- Normes

---
Mécanique
- Choix de l’attraction : tourniquet
                  - Très utilisé
                  - Facile de récupérer de l’énergie avec un mouvent de rotation
  Rotation Multiplicateur Génératrice
Départ : énergie cinétique de rotation
        Fin : énergie électrique

---
Les composants
Les composants extérieurs
- Un plateau de 1,50 m de diamètre
- Des barres ou des bancs
- Un axe central ou les enfants pourront s'aider a tourner
- Un sol en tartan de 2m autour du tourniquets
Les composants intérieurs
- Roulement
- Multiplicateur
- Génératrice
Les composants liés
Batteries
Câbles

---
Normes
- La norme européenne EN-1176-5 indique que le plateau central du tourniquet doit être plein et circulaire. Son diamètre doit être compris entre 0,50 m et 3 m.
- La hauteur de chute libre ne peut être supérieure à 1m pour tout enfant placé sur le tourniquet. le plateau doit être à une distance du sol comprise entre 8 cm et 11 cm, ou à une distance supérieure à 40 cm et ce afin d’éviter les risques de coincement.
- La zone de sécurité doit être d’au moins 2 m à partir de n’importe quel point extérieur du tourniquet, y compris en hauteur. Un revêtement amortissant, non dégradable, doit être installé sur une largeur d’au moins 1,5 m au-delà de l’aplomb du plateau tournant sur tout le périmètre du tourniquet.
- Le niveau du sol sous le plateau doit être au même niveau que celui du revêtement de sécurité.

---
Récupération
Départ : énergie cinétique de rotation
Fin : énergie électrique

---
Électronique
- Schéma électronique
- Code Arduino (C++)
  - Initialisation de variable & librairie
  - Initialisation des entrées/sorties et de la carte SD
  - Code centrale
  - Fonction « displayColor »

---
Circuit électronique

---
Code Arduino (C++)
- Initialisation de variable & librairie
- Initialisation des entrées/sorties et de la carte SD
- Code centrale
- Fonction « displayColor »

---
Initialisation des variable & librairie
#include <SPI.h>
#include <SD.h> // Inclure la librairie SD
#define SDPIN 30 // Chip Select du lecteur SD
#include <TMRpcm.h>
TMRpcm audio;
File myFile;
int pinbuton1 = 33;
int pinbuton2 = 35;
int pinbuton3 = 37;
int pinbuton4 = 39;
int pinbuton5 = 41;
int pinbuton6 = 43;
const byte PIN_LED_ROUGE = 23;
const byte PIN_LED2_R = 4;
const byte PIN_LED2_G = 5;
const byte PIN_LED2_B = 6;
const byte PIN_LED3_R = 7;
const byte PIN_LED3_G = 8;
const byte PIN_LED3_B = 9;
const byte PIN_LED4_R = 10;
const byte PIN_LED4_G = 11;
const byte PIN_LED4_B = 12;
const byte PIN_LED5_R = 13;
const byte PIN_LED5_G = 14;
const byte PIN_LED5_B = 15;
const byte PIN_LED_BLANC = 22;

---
Initialisation des entrées/sorties et de la carte SD
Serial.begin(9600);
//initialisation boutons
pinMode(pinbuton1, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinbuton2, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinbuton3, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinbuton4, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinbuton5, INPUT_PULLUP);
pinMode(pinbuton6, INPUT_PULLUP);
//initialisation de la partie audio
audio.speakerPin = 13;
audio.setVolume(4); // gestion du volume de 0 à 7
audio.quality(1);
// Initialisation de la carte SD
if (!SD.begin(SDPIN)) {
Serial.println("initialization failed!"); // S'il y a un soucis "initialization failed!" s'affichera au moniteur
return;
}
//initialisation leds
pinMode(PIN_LED_ROUGE, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED_BLANC, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED2_R, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED2_G, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED2_B, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED3_R, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED3_G, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED3_B, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED4_R, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED4_G, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED4_B, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED5_R, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED5_G, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED5_B, OUTPUT);

---
Code centrale
// put your main code here, to run repeatedly:
boolean buton1 = digitalRead(pinbuton1); //rouge
boolean buton2 = digitalRead(pinbuton2); //bleu
boolean buton3 = digitalRead(pinbuton3); //vert
boolean buton4 = digitalRead(pinbuton4); //jaune
boolean buton5 = digitalRead(pinbuton5); //magenta
boolean buton6 = digitalRead(pinbuton6); //blanc
if (buton1 == 1){
digitalWrite(PIN_LED_ROUGE, HIGH);
audio.play("sounds/rouge.wav");
delay(5000);
digitalWrite(PIN_LED_ROUGE, LOW);
}
if (buton2 == 1){
displayColor(0, 0, 255, 2);
//led bleu
audio.play("sounds/bleu.wav");
delay(5000);
displayColor(0, 0, 0, 2);
}
if (buton2 == 1){
displayColor(0, 0, 255, 2);
//led bleu
audio.play("sounds/bleu.wav");
delay(5000);
displayColor(0, 0, 0, 2);
}
if (buton3 == 1){
displayColor(0, 255, 0, 3);
//led vert
audio.play("sounds/vert.wav");
delay(5000);
displayColor(0, 0, 0, 3);
}
if (buton4 == 1){
displayColor(255, 255, 0, 4);
//led jaune
audio.play("sounds/jaune.wav");
delay(5000);
displayColor(0, 0, 0, 4);
}
if (buton5 == 1){
displayColor(255, 0, 255, 5);
//led magenta
audio.play("sounds/magenta.wav");
delay(5000);
displayColor(0, 0, 0, 5);
}
if (buton6 == 1){
digitalWrite(PIN_LED_BLANC, HIGH);
//led blanc
audio.play("sounds/blanc.wav");
digitalWrite(PIN_LED_BLANC, LOW);
}

---
Fonction « displayColor »
void displayColor(byte r, byte g, byte b, byte led) {
// fonction pour l'alumage avec un couleur donné
if (led == 2){
analogWrite(PIN_LED2_R, ~r);
analogWrite(PIN_LED2_G, ~g);
analogWrite(PIN_LED2_B, ~b);
}
if (led == 3){
analogWrite(PIN_LED2_R, ~r);
analogWrite(PIN_LED3_G, ~g);
analogWrite(PIN_LED3_B, ~b);
}
if (led == 4){
analogWrite(PIN_LED4_R, ~r);
analogWrite(PIN_LED4_G, ~g);
analogWrite(PIN_LED4_B, ~b);
}
if (led == 5){
analogWrite(PIN_LED5_R, ~r);
analogWrite(PIN_LED5_G, ~g);
analogWrite(PIN_LED5_B, ~b);
}

---
Bibliographie & logiciel utiliser
- Sites web :
  - framapad.org
  - Arduino.cc
  - Idehack.com
  - bases-brevets.inpi.fr
- Logiciel :
  - Mind View
  - Fritzing
  - Libreoffice
  - Arduino IDE
  - Blender 3D